## Slide 1
バッテリー監視システム(ソフトウェア)
Battery Monitoring System (Software Side)
中山鉄工所/Nakayama Iron Works.ltd
ITBデラボ/ITB De Labo
Fajar Muhammad Noor Rozaqi ​/ザキ
Development of Battery Monitoring System for MSD700

## Slide 2
コンセプトCONCEPT

## Slide 3
Toshiba SCiB Battery Specification
東芝SCiBバッテリーの仕様
Main goals of BMS Embedded System are :
Monitoring
Estimating
Predicting
the battery house that consists of 5 clusters.
(*1 cluster = 12 batteries series)
出力端子（＋）/
Positive Terminal (+)
出力端子（-）/
Negative Terminal (-)
BMU/ バッテリーマネジメントユニット（バッテリー内部）
BMU/ Battery Management Unit (Inside Battery)
データ通信）
Data Communication
3種類のケーブル
3 types of cable
IN PORT (CAN OUTPUT)
DO PORT
(Contact output signal)
OUT PORT (CAN OUTPUT)
セル電圧 Cell voltage
モジュール内部の温度Temperature inside module
充放電電流Charge/discharge current
SOC
システム異常System abnormality
通知 notification
DO1：放電状態の通知 DO1: Discharge status notification
DO2: 充電状態の通知 DO2: Charge status notification
DO3: 温度状態の通知 DO3: Temperature status notification
DO4.
DO5：SOCを4段階で通知（2ビット時）DO5: SOC notification on a four-level scale (in 2 bit)
OUTポートは、1つ目のバッテリーと2つ目のバッテリーを接続したときにのみ使用されます。
OUT Port is only used when the first battery is connected to second battery

## Slide 4
Toshiba SCiB Battery Specification
東芝SCiBバッテリーの仕様
Main goals of BMS Embedded System are :
Monitoring
Estimating
Predicting
the battery house that consists of 5 clusters.
(*1 cluster = 12 batteries series)
出力端子（＋）/
Positive Terminal (+)
出力端子（-）/
Negative Terminal (-)
データ通信）
Data Communication
3種類のケーブル
3 types of cable
IN PORT (CAN OUTPUT)
セル電圧 Cell voltage
モジュール内部の温度Temperature inside module
充放電電流Charge/discharge current
SOC
システム異常System abnormality
通知 notification
コネクタタイプ Connector type :
JST製 08R-JWPF-VSLE-D (+)
JST connector 08R-JWPF-VSLE-D (Male)
BMU/ バッテリーマネジメントユニット（バッテリー内部）
BMU/ Battery Management Unit (Inside Battery)

## Slide 5
Toshiba SCiB Battery Specification
東芝SCiBバッテリーの仕様
Main goals of BMS Embedded System are :
Monitoring
Estimating
Predicting
the battery house that consists of 5 clusters.
(*1 cluster = 12 batteries series)
出力端子（＋）/
Positive Terminal (+)
出力端子（-）/
Negative Terminal (-)
BMU/ バッテリーマネジメントユニット（バッテリー内部）
BMU/ Battery Management Unit (Inside Battery)
データ通信）
Data Communication
3種類のケーブル
3 types of cable
DO PORT
(Contact output signal)
DO1：放電状態の通知 DO1: Discharge status notification
DO2: 充電状態の通知 DO2: Charge status notification
DO3: 温度状態の通知 DO3: Temperature status notification
DO4.
DO5：SOCを4段階で通知（2ビット時）DO5: SOC notification on a four-level scale (in 2 bit)
コネクタタイプ Connector type :
JST製 06R-JWPF-VSLE-D (+)
JST connector 08R-JWPF-VSLE-D (Male)

## Slide 6
Toshiba SCiB Battery Specification
東芝SCiBバッテリーの仕様
Main goals of BMS Embedded System are :
Monitoring
Estimating
Predicting
the battery house that consists of 5 clusters.
(*1 cluster = 12 batteries series)
出力端子（＋）/
Positive Terminal (+)
出力端子（-）/
Negative Terminal (-)
データ通信）
Data Communication
3種類のケーブル
3 types of cable
OUT PORT (CAN OUTPUT)
OUTポートは、1つ目のバッテリーと2つ目のバッテリーを接続したときにのみ使用されます。
OUT Port is only used when the first battery is connected to second battery
BMU/ バッテリーマネジメントユニット（バッテリー内部）
BMU/ Battery Management Unit (Inside Battery)
コネクタタイプ Connector type :
JST製 08T-JWPF-VSLE-D (-)
JST connector 08T-JWPF-VSLE-D (Female)

## Slide 7
プラン
PLAN

## Slide 8
バッテリー監視システムのMSD700
MSD700 Battery Monitoring System
Main goals of BMS Embedded System are :
Monitoring
Estimating
Predicting
the battery house that consists of 5 clusters.
(*1 cluster = 12 batteries series)
BMU用セルフスターターゲートウェイ(東芝製品)
Self Starter Gateway for BMU (Toshiba Product)
Raspberry PI/Computer
SCiB 東芝バッテリー
SCiB Toshiba Battery
CAN BUSからUSB
へのコンバーター
CAN BUS to USB converter
Database
UI/UX
User Interface Web
ハードウェア側/Hardware Side
ソフトウェア側/Software Side
CAN BUS
+
+
SCiB 東芝バッテリー
SCiB Toshiba Battery
RS232C / DIO (Digital Input Output)
RS232C / DIO (デジタル入力出力)
CAN BUS
Serial Data
シリアルデータ
コネクタ/ Connector :
JST製 08T-JWPF-VSLE-D (-)
JST connector 08T-JWPF-VSLE-D (Female)
CAN BUSケーブル
CAN BUS Cable
プランA/PLAN A
プランB/PLAN B
プランA/PLAN A
(+)工業規格です/Industrial Standard.
(-) SSGB BMUは電源が必要です/SSGB BMU needs power.
(-) バルキーなサイズ/Bulcky size.
プランB/PLAN B
(+) 小さいサイズ/ Small Size.
(-) DIY製品/DIY Product.
(-) より高い確率での損失データ/Probabilty loss data higher.
IN PORT (CAN OUTPUT NO. 7 & 8) CAN_L (Low) & CAN_H (High)

## Slide 9
参照元
REFERENCE